| Утверждаю: _______________________ _______________________ _______________________ «____»____________201_ г. | Согласовано (Исполнитель) _______________________ _______________________ _______________________ «____»____________201_ г. |
| --- | --- |

Приложение

к договору № __

от «__» _________ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-сметной документации по объекту:

«Жилой дом на 116 квартир в Краснофлотском районе г. Хабаровска»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Жилой дом на 116 квартир |
| 1. Общие данные |
| 1.1 | Основание для проектирования | 1. Решение общего собрания членов ЖСК «Ла-Манш» 2. Техническое задание от … № … 3. Градостроительный план земельного участка от … № …, выданный департаментом архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска |
| 1.2 | Район, пункт, площадка строительства | Хабаровский край, г. Хабаровск, Краснофлотский район, ул. Тихоокеанская |
| 1.3 | Данные об отводе земельного участка | Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком жилищно-строительным кооперативом от ______________ 201_ г. Кадастровый номер земельного участка 27:23:0011210:290 Общая площадь земельного участка 9000 кв. м. |
| 1.4 | Застройщик | ЖСК «Ла-Манш» |
| 1.5 | Генеральная проектная организация | По итогам отбора ЖСК «Ла-Манш» |
| 1.6 | Вид проектирования | Индивидуальный проект. Рассмотреть возможность повторного применения проектов из библиотеки проектов Фонда «РЖС». |
| 1.7 | Стадийность проектирования | Двухстадийное. Стадия «Проектная документация» Стадия «Рабочая документация» До начала выполнения стадии «Проектная документация» выполнить эскизный проект и согласовать с ЖСК «Ла-Манш». |
| 1.8 | Сроки проектирования: Всего в том числе: Стадия «Эскизный проект» Стадия «Проектная документация» Стадия «Рабочая документация» | 270 календарных дней 45 календарных дней 90 календарных дней 135 календарных дней |
| 1.9 | Стоимость оказания комплексных услуг по проектным работам: |  |
|  | Проектная документация | ……… руб. (…………….рублей) с НДС 18% |
|  | Рабочая документация | ……… руб. (…………………….) с НДС 18% |
| 1.10 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.11 | Особые условия строительства (УГВ и их характер, сейсмичность площадки, просадка грунтов, карсты, многолетняя мерзлота, подтопление площадки и т.п.) | Городская застройка. По данным инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических изысканий. Сейсмичность района строительства определить согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» |
| 1.12 | Источник финансирования | Паевые взносы участников ЖСК «Ла-Манш» |
| 1.13 | Классификация объекта по условиям заселения | Жилой дом экономического класса |
| 1.14 | Ограничение по стоимости строительства 1 кв. м. социального жилья включая отделку помещений и благоустройство территории | Не более 44 012 (Сорока четырёх тысяч двенадцати) рублей 50 копеек. |
| 2. Требования по основным характеристикам |
| 2.1 | Назначение объекта | Здание жилое многоквартирное |
| 2.2 | Основные характеристики здания (этажность, вместимость, общая площадь, состав площади основных помещений; основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций; вид и основные характеристики технологического оборудования) |  |
| 2.2.1 | Этажность | Определить проектом |
| 2.2.2 | Расчетная площадь на 1 человека, м2 | В соответствии с методическими рекомендациями по отнесению жилых помещений к жилью экономического класса, утверждёнными приказом Министерства регионального развития РФ № 303 от 28 июня 2010 г. |
| 2.2.3 | Квартиры, шт. | 116 |
| 2.2.4 | Высота помещений в чистоте, м | Не менее 2,7 м |
| 2.2.5 | Квартирография: тип квартиры, количество комнат | 1 комн. кв. | 2 комн. кв. | 3 комн. кв. | 4 комн. кв. |
|  | количество типов квартир в здании | 9 | 35 | 60 | 12 |
|  | общая площадь квартир, м2 | 28-45 | 44-60 | 56-80 | 70-100 |
|  |  | В общей площади квартир приведенную площадь лоджий и балконов не учитывать. |
| 2.2.6 | Необходимость наличия в каждой квартире балконов или лоджий с единым остеклением, их количество и площадь | Обязательное устройство лоджии или балкона не менее одного на квартиру во всех квартирах, с остеклением и противомоскитными сетками. |
| 2.2.7 | Необходимость проектирования двухсторонних квартир | Обязательна – для квартир с 3 и более комнатами |
| 2.2.8 | Размещение санузлов | Санузлы по возможности не должны граничить с жилыми комнатами, быть раздельными и располагаться рядом с кухней. В 4-х комнатных квартирах предусмотреть 2 туалета (в гостевой зоне и около спален). |
| 2.2.9 | Необходимость устройства подвала или цокольного этажа, высота помещений в чистоте, возможность использования для размещения нежилых помещений | Предусмотреть устройство подвала или цокольного этажа для инженерных коммуникаций высотой не менее 2,1 м. При этом в обязательном порядке должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к инженерным системам для эксплуатации. На первом этаже одного из подъездов предусмотреть следующие помещения: - диспетчерская с санузлом (лифтёр, технические специалисты и т.п.); - помещения ТСЖ. |
| 2.3 | Основные требования к архитектурно – планировочному решению, к отделке здания | Определить проектом в соответствии с нормативной документацией действующей на территории РФ. |
| 2.3.1 | Степень индивидуальности / уникальности архитектурного облика | При разработке проекта, по возможности, достигнуть индивидуальности, выразительности архитектурного облика здания. |
| 2.3.2 | Фасады, материал отделки наружных стен | Определить проектом |
| 2.3.3 | Отношение общей площади квартир к общей площади здания | 80 – 90 % |
| 2.3.4 | Количество квартир на лестничной площадке | Определить проектом |
| 2.3.5 | Расположение входов в жилую часть | Входные группы в жилой дом должны быть ориентированы на дворовую территорию. |
| 2.4 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам |  |
| 2.4.1 | Фундаменты | Определить проектом |
| 2.4.2 | Перекрытия | Железобетонные, монолитные. |
| 2.4.3 | Крыша и кровля | Крыша – проходная с тёплым чердаком, Кровля – определить проектом |
| 2.4.4 | Внутренние несущие стены | Железобетонные, монолитные. |
| 2.4.5 | Наружные несущие стены надземной части | Определить проектом |
| 2.4.6 | Межквартирные перегородки | Железобетонные, монолитные. |
| 2.4.7 | Внутриквартирные перегородки | Определить проектом |
| 2.4.8 | Лестничные марши и площадки | Определить проектом |
| 2.4.9 | Вентиляционные блоки | Сборные железобетонные, заводского изготовления. |
| 2.4.10 | Лестничные ограждения | Индивидуальные |
| 2.4.11 | Окна жилой части здания | (ПХВ) по ГОСТ 30674-99 с двухкамерным стеклопакетом, пятикамерным профилем, минимум створок, простой прямоугольной формы, поворотно-откидные без форточек или фрамуг, белые. Оснащённые устройством системы естественного проветривания (саморегулируемая система вентиляции) и несколькими режимами открывания. Оснащение противомоскитной сеткой. Звукоизоляция – в соответствии с Российскими нормами. Высококачественная фурнитура с дополнительными деталями (ограничитель поворота, защелка, поворотно-откидной ограничитель, стопор поворота). |
| 2.4.12 | Подоконные отливы | Из оцинкованного листа с полиэфирным покрытием. |
| 2.4.13 | Подоконные доски | ПХВ |
| 2.4.14 | Двери внутри квартир | Деревянные по ГОСТ 6629-88. |
| 2.4.15 | Двери на входе в подъезд | Индивидуальные, металлические, высокой надежности, оборудованные домофоном с встроенным видеоглазком по ГОСТ 31173-2003. |
| 2.4.16 | Двери на входах в квартиры | Деревянные по ГОСТ 6629-88 |
| 2.4.17 | Двери на входах в электрощитовую | Противопожарные согласно требованиям СНиП и Технических регламентов. |
| 2.4.18 | Двери на входах в подвальные (цокольные) помещения |  |
| 2.4.19 | Двери на выходах на кровлю |  |
| 2.4.20 | Двери на входах в водомерный узел, тепловой пункт, венткамеру |  |
| 2.4.21 | Отделка мест общего пользования в жилой части здания | С отделкой: потолки – покраска водоэмульсионными составами; стены – покраска винил-акриловыми составами; полы – бетонные, обеспыленные. |
| 2.4.22 | Отделка и оборудование квартир | Минимальная в соответствии с предъявляемыми требованиями к квартирам эконом-класса. Полы – линолеум бытовой не ниже 23 класса Стены – обои бумажные Потолок – окраска водоэмульсионными составами Обязательная установка санитарных приборов (ванных, унитазов, раковин, смесителей) В отделке стен в ванных, туалетах, санузлах и кухнях |
| 2.4.3 | Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения | На входах в здание и на первый этаж обязательное устройство пандусов в соответствии с СП 59.13330.2012. |
| 2.5 | Требования к благоустройству комплекса, оснащению малыми архитектурными формами | Проектом предусмотреть: - ограждение территории по периметру земельного участка, калитку и ворота; - открытую автостоянку для личного транспорта жильцов с количеством машиномест равным количеству квартир; - озеленение в соответствии с нормативными требованиями; - площадки для занятия спортом; - площадку для сбора ТБО предусмотреть на участке свободном от подземных инженерных коммуникаций; - площадку для выгула домашних животных; - площадки для отдыха детского и взрослого населения; - предусмотреть свободную от застройки территорию в границах земельного участка для возможного перспективного освоения территории под застройку. |
| 3. Требования по инженерному обеспечению |
| 3.1 | Границы проектирования инженерных коммуникаций | В соответствии с техническими условиями |
| 3.2 | Холодное водоснабжение: |  |
|  | внутренние магистральные сети | Из металлических оцинкованных труб российского производства. Запорная арматура импортная, сертифицированная в РФ, либо российский аналог. |
|  | разводка по квартирам | Из полипропиленовых труб российского производства. Запорная арматура импортная, сертифицированная в РФ, либо российский аналог. |
|  | учет и регулирование по квартирам | Счетчик ЕТК. Запорная арматура импортная, сертифицированная в РФ, либо российский аналог. |
| 3.3 | Горячее водоснабжение: |  |
|  | внутренние магистральные сети | Из металлических оцинкованных труб российского производства. Запорная арматура импортная, сертифицированная в РФ, либо российский аналог. Выбранную систему разводки горячего водоснабжения дополнительно согласовать с заказчиком. |
|  | разводка по квартирам | Из полипропиленовых труб российского производства. Запорная арматура импортная, сертифицированная в РФ, либо российский аналог. Выбранную систему разводки горячего водоснабжения дополнительно согласовать с заказчиком. |
|  | учет и регулирование по квартирам | Счетчик ЕТW. Запорная арматура импортная, сертифицированная в РФ, либо российский аналог. |
|  | учет и регулирование для здания | Узел присоединения к теплосети по закрытой схеме: Автоматическое поддержание температуры ГВС с использованием автоматических регуляторов. |
| 3.4 | Отопление: |  |
|  | внутренние магистральные сети | Из металлических труб российского производства. Запорная арматура импортная, сертифицированная в РФ, либо российский аналог. Выбранную систему отопления дополнительно согласовать с заказчиком. |
|  | разводка по квартирам и отопительные приборы | Из полипропиленовых армированных труб по ГОСТ RU.9001.1.4.0361 Радиаторы – согласно техническим условиям поставщика услуг. Выбранную систему разводки отопления дополнительно согласовать с заказчиком. |
| 3.5 | Бытовая канализация: |  |
|  | внутренние магистральные сети | Стояки и подводки к приборам из полипропиленовых труб по ТУ-4926-010-42943419-97 с противопожарными муфтами на стояках в перекрытии на каждом этаже. Отводные трубопроводы из чугунных канализационных труб. |
|  | разводка по квартирам |  |
| 3.6 | Ливневая канализация: |  |
|  | внутренние сети | Из чугунных напорных труб. |
| 3.7 | Электроснабжение: |  |
|  | внутренние магистральные сети, разводка по квартирам, разводка по нежилым помещениям | Электропроводка – медным проводом в соответствии с нормативной документацией. Скрыто в конструкции стен. |
| 3.8 | Электрическая мощность: учет, регулирование в квартирах учет, регулирование в местах общего пользования | По расчету в соответствии с СП 31-110-2003 Отдельный учет. Установка приборов электробезопасности и учета. Двухтарифные счетчики. В соответствии с ТУ. Отдельный учет. Двухтарифные счетчики. В соответствии с ТУ. |
| 3.9 | Освещение: в квартирах в нежилых помещениях в местах общего пользования жилой части | В соответствии с нормами В соответствии с нормами с установкой оконечных изделий Освещение лестниц, парадных и входов в парадные – автоматическое с помощью световых датчиков, с использованием светодиодных ламп. Светильники в парадных, на входах в парадные и лестницах – в антивандальном исполнении. |
| 3.10 | Приготовление пищи | На электроплитах мощностью до 10,5 кВт |
| 3.11 | Требования к доступности инженерных систем для обслуживания и ремонта | Все инженерные системы должны быть размещены в местах максимального доступа. |
| 3.12 | Дополнительные требования для эксплуатации | Предусмотреть вместо пробок для слива воды из систем отопления, горячего и холодного водоснабжения шаровые краны. При наличии повысительных насосов в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения предусмотреть установку систем защиты насосов от перекоса фаз, автоматического управления давлением, и защиты от «сухого пуска». Предусмотреть установку на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения шаровых кранов. Переключение питания ГРЩ с одной линии на другую – автоматическое с возможностью ручного переключения. |
| 3.13 | Противопожарные мероприятия: | В соответствии с действующими нормами |
|  | в квартирах |  |
|  | в нежилых помещениях |  |
| 3.14 | Вентиляция: |  |
|  | в квартирах | Естественная через сборные железобетонные блоки с выбросом воздуха выше кровли. В ванных комнатах и туалетах на вытяжные отверстия вентиляционных каналов предусмотреть установку решёток, оснащённых вентилятором с последующим подключением его к выключателю. |
|  | в местах общего пользования | Не предусматривать |
| 3.15 | Кондиционирование: | На фасадах здания предусмотреть места (корзины, крепления и т.п.) для установки наружных блоков кондиционирования. |
| 3.16 | Телефонизация: | Обеспечение связью – согласно техническим условиям поставщика услуг. |
|  | Квартиры |  |
|  | Административные помещения |  |
| 3.17 | Доступ в Интернет: | Обеспечить |
|  | Квартир |  |
|  | Административные помещения |  |
| 3.18 | Радиофикация: | В соответствии с действующими нормами. |
|  | Квартир |  |
|  | Административные помещения |  |
| 3.19 | Телевещание: | Предусмотреть установку коллективной телевизионной антенны. |
|  | Квартир |  |
|  | Административные помещения |  |
| 3.20 | Заземление и зануление | В соответствии с действующими нормами. |
| 3.21 | Защита от коррозии | В соответствии с действующими нормами. |
| 3.22 | Молниезащита | В соответствии с действующими нормами. |
| 3.23 | Дополнительные требования при проектировании инженерных сетей | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. Учесть затраты на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83). |
| 3.24 | Мусоропроводы | Не предусматривать |
| 4.Наружные инженерные сети |
| 4.1 | Водоснабжение | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. |
| 4.2 | Водоотведение | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. |
| 4.3 | Ливневая канализация | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. |
| 4.4 | Теплоснабжение | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. |
| 4.5 | Электроснабжение | Принять согласно техническим условиям поставщиков услуг. |
| 5. Специальные требования |
| 5.1 | Требования по мероприятиям ГО и предупреждению ЧС | В соответствии с техническими условиями Управления по делам ГО и ЧС по Хабаровскому краю |
| 5.2 | Требования и разработка мероприятий по охране и обороне объекта | В соответствии с нормативными документами, предусмотреть ограждение прилегающей к зданию территории с устройством калиток, ворот. Ворота оснастить автоматическим шлагбаумом. Предусмотреть дворовое освещение. |
| 5.3 | Требования и разработка природоохранных мероприятий | Принять согласно действующим нормам и регламентам. Метеорологические и фоновые концентрации для разработки раздела ООС запросить в специализированной организации |
| 5.4 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Не требуется |
| 6. Дополнительные требования |
| 6.1 | Демонстрационные материалы | Демонстрационный альбом эскизного проекта с основной информацией об объекте (формат А3) и на электронном носителе информации, предоставить на согласование в ЖСК «Ла-Манш» согласно календарному плану выполнения работ. |
| 6.2 | Требования о необходимости выполнения согласований | Проведение согласований проектной документации осуществляется Генпроектировщиком при участии Заказчика. На проектно-сметную документацию должно быть получено положительное заключение государственной экспертизы. |
| 6.3 | Указания о составе проектно-сметной документации, выдаваемой Заказчику | В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (ред. от 26.03.2014), ГОСТ 21.401-88, 21.408-2013, ГОСТ Р 21.1101-2013. Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания должны быть выполнены в объеме требований СП 47.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» |
| 6.4 | Требования о ведении авторского надзора | Авторский надзор осуществлять по отдельному договору |
| 6.5 | Количество экземпляров проектно-сметной документации, передаваемой Заказчику | Пять экземпляров в виде альбомов формата А3 и один экземпляр электронной копии документации на электронном носителе в формате PDF. |